TEKNİK ŞARTNAME HÜKÜMLERİ

AĞRI MURAT KIZ YATILI BÖLGE ORTAOKULU

İHALE KOMİSYONUNCA SATIN LAMİNANT PARKEYE AİT

TEKNİK ŞARTNAME HÜKÜMLERİDİR.

3- Laminat Döşeme Kaplaması

Pansiyon binamızda laminant kaplama gösterilen bölümler zemini üzerine; 5 mm kalınlığında foamboard kullanılacak ve daha sonra istenen renk/desende ön ve yandan kilitli laminat parke döşenmesi ve duvar etraflarına) parke süpürgelik dönülmesi ile kapı bitim yerlerine geçiş profili konulması şeklinde laminat parke yer kaplaması her türlü malzeme ve kaybı, işçilik, müteahhit karı ve genel masraf dahil olmak üzere yapılacaktır. Süpürgelikler aynı renkde ve 6 cm kalınlığında olacaktır. Yapılan laminant döşeme ile döşeme altı priz kutusu arasında seviye farklı olmayacak ve arasında boşluk kalmayacaktır.

Laminant parkenin özellikleri;

- 8 mm Kalınlıkta

- Suya Dayanıklı HDF Taşıyıcı Levha

- Timberland yüzey

- Laminat Parke Aşınma sınıfı 32  (AC4) ve üstün

- Laminat parkeler  E1 Standardına uygun olacaktır. (Kanserojen  madde içermeyecek)

- Laminat parkeler sigara vb. ateşe dayanıklı olacaktır.

- Güneşten renk solmasına uğramayacaktır.

- Leke tutmaz olacaktır.

- Uygulanan laminant parkenin garanti belgesi bulunacaktır.

İDARE                                                                                                          YÜKLENİCİ

Sedrettin GÜLER

OKUL MÜDÜRÜ