T.C. TAŞLIÇAY KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

BEYAZ EŞYA MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Taşlıçay Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı “Yaşlılara evde Bakım Projesi” inde kullanılmak üzere beyaz eşya alınacaktır.

GENEL İSTEKLER

* Bu teknik şartnameyi içeren malzemeler yeni, hiç kullanılmamış ve hasarsız olacaktır.

* Elektronik  malzemelerin miktarları idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.

* Belirtilen malzemeler hafta içi mesai saatlerinde teslim alınacaktır.

* İhaleyi kazanan firma ürünleri idarenin belirleyeceği yere teslim edecektir. Tüm nakliye işleri yüklenici firmaya ait olacaktır.

1-ÇAMAŞIR MAKİNESİ: 1 adet

- 9-10 Kg lık olacaktır.

- Teklif veren firmanın orijinal malı olacak,spot mal olmayacaktır.

- En az 3 yıl Garantili olacaktır.

- Bozuk veya düzenli çalışmayan makine geri iade edilecek yerine yenisi verilecektir.

- Monta işlemi yükleniciye ait olacaktır.

- Renk: beyaz yada gri olmalıdır.

- Özel programlar: yoğun yıkama, yünlüler, elde yıkama, hassas/ ipek programı olmalıdır.

- Enerji ve su tasarrufu sağlamalıdır.

- Paslanmaya karşı dirençli olmalıdır.

2-ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ: 1 ADET

- Enerji sınıfı:  A

- Kapasite: 9-10 kg

- Devir: 1000-1400 d/dak

- Renk: beyaz yada Gri

- Kurutma Tipi: Hava yoğunlaştırmalı ( bacasız) ısı pompası teknolojisi

- Duo - Tronic Fuzz Kontrol ( çamaşır türünü, miktarını,  nemini algılayıp her  aşamada  gerekli kontrolü yaparak çalışma ayarını yapma)

- Tek düğmede zaman ayarlı özel program seçenekli (ipek, kısa program, narin, 	yünlü)

- Kontrol tuşları (Start/stop, hassas/süre hassas, kırışık önleme, dokunmatik)

- İç aydınlatma

- Kırışıklık önleme ( makinede bekleme esnasında kırışıklığı önleme)

3-BUHAR KAZANLI ÜTÜ: 2 Adet

- Şok buhar ve su püskürtme özelliği olmalıdır.

- Ütülenecek kumaşa göre fonksiyonu olmalıdır.

- Çelik (inox)  taban olmalıdır.

- Güç: 2400-2600 W olmalıdır.

- Otomatik kapanma özelliği olmalıdır.

- Kendi kendini temizleme özelliği olmalıdır.

- Kireçlenmeyi önleyici sistemi olmalıdır.

- En az 2 yıl garantili olmalıdır.

4- NORMAL ÜTÜ: 2 Adet

1.Kullanışlı ve garantili olmalı

5-ÜTÜ MASASI: 4 Adet

1.Dayanıklı ve kullanışlı olmalı

6- ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE (Kovalı) 2 Adet

1.En az 1 yıl garantili olmalıdır.

2. Buhar ve su püskürtme özelliği olmalıdır.

3. Ütülenecek kumaşa göre fonksiyonu olmalıdır.

Not: İhaleye katılacak firmaların:

- Ticaret Odası belgesi (Ticaret Sicil Gazetesi)

- Firma adına katılacak olanların noter tasdikli vekaletname, imza sirküleri ve firma kaşelerini beraberinde getirmeleri zorunludur.

Nidayi ÇELİK                                                                    Enver ÖZDERİN

Vakıf Müdür.V.                                                                  Kaymakam

Vakıf Başkanı