DİYADİN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 19 (ONDOKUZ) TON TORBALI PARÇALI (EN AZ FINDIK EBATLARINDA) İTHAL KÖMÜR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİDİR.

1-işin Adı: Diyadin Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma vakfı ihtiyacı olan 19 ton Fındık Kömürü alım işi

| SIRA NO | MALIN/İŞİN ADI | BİRİM | MİKTAR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FINDIK KÖMÜR | TON | 19 |

2-Kömürler 25 kg torbalar içerinde olacaktır.Kömürler Çevre Orman ve Şehircilik Bakanlığı kömür torba örneğine uygun torbalar içerisinde olacaktır.Torbaların üzerinde markası,adı ,çeşidi,bürüt ağırlığı net ağırlığı kalori değeri,kül değeri bulunacaktır.Torbalar sağlam olacaktır.

3-Satın alınacak kömürün standartları aşağıda çıkartılmıştır.

3.1. Alımı yapılacak kalorifer kömürü ithal Fındık olacaktır.

3.2. 25 kg lık torbalar halinde olacaktır.,

4- Teklif edilen ithal kömürün özelliği:

Toplam Kükürt (kuru bazda)		:En çok % 0,9 (0,1 tolerans)

Alt ısıl değer (kuru bazda)		:En az 7500 Kcal / kg

Uçucu madde (kuru bazda)		:% 12-25 (+1 tolerans )

Toplam Nem (Orjinalde)		:%10 Maksimum )(+1 tolerans)

Kül (kuru bazda)			:%16 (Maksimum )(+2 tolerans)

Boyut					: En az fındık ebatlarında

5- Teslim edilecek kömürün yükleme boşaltma gösterilecek kömürlüğe istifleme istekliye aittir.

6-.En az ceviz ebatlarında 19 (ONDOKUZ) ton parçalı torbalı ithal kömür aşağıdaki yere teslim edilecektir.

| KURUMUN ADI | MİKTARI | AÇIKLAMA |
| --- | --- | --- |
| DİYADİN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI | 19 (ONDOKUZ) TON | Yükleme Boşaltma Kömürlüğe istifi yüklenici firmaya ait olacaktır. |