TEDARİK EDİLECEK KOLTUK DÖŞEMESİ VE BRANDA İŞİNE AİT TEKNİK EVSAFTIR

1-  İki adet Ford Transit Çift Kabin Pick-Up ile iki adet Ford Transit Tek Kabin Pick-Up araçlarının komple koltuk döşeme onarımları yapılacaktır. Yırtılmış ve parçalanmış olan döşeme süngerleri onarılacak, sökülmüş ve yırtılmış olan döşemeler yenilenecektir.

2-  Tedarik edilecek döşemeler yırtılma ve deformasyonlara karşı bir (1) yıl süre İle garantili olacaktır.

3-   Koltuk döşemelerinde kullanılacak kumaşlar orijinaline uygun renk ve birinci kalitede olacaktır.

4-   Koltuk döşemelerinde kullanılacak süngerler orijinaline uygun biçim kalitede olacaktır.

5- Onarımı tamamlanan koltuklarda potluk, yırtılma, sökülme ve herhangi bir şekil bozukluğu olmayacaktır.

6-  Onarımlarda kullanılan tüm malzemeler TSE kalite belgeli olacaktır.

7-  Yapılan onarım ve yenileme işlemlerinin tamamı sökülme, solma, sarkma vb. imal ve işçilik hatalarına karşı 1 yıl garantili olacaktır.

8- Kararın tebliğini müteakiben 15 (On beş) iş günü içerisinde yapılacak döşeme onarımları tamamlanarak araçlar Bkm.Onr.Tk.K.lığı’na teslim edilecektir.

9- Koltuk döşeme onarımları yapılan araçlara ayrıca birinci kalitede koltuk kılıfı da yapılacaktır.

10- Tedarik edilecek brandalar monte edilecek araçlara uygun beyaz renk tonunda olacaktır.

11- Tedarik edilecek brandalar normal kullanım şartlarında (güneş, yağmur, rüzgâr vb.) yırtılma ve deformasyonlara karşı bir (1) yıl süre ile garantili olacaktır.

- Brandanın kasa ile bağlantılarında geçme halat kullanılacaktır.

13- Branda dikişleri su geçirmez ve dış etkilere karşı çabuk deforme olmaz nitelikte olacaktır.

- Tedarik edilecek brandaların gerekli montaj firma tarafından yapılacaktır.

- Tedarik edilecek brandalar su geçirmez nitelikte ve dayanıklı malzemeden mamul olacaktır.

(imzalı)						    (imzalı)

Aziz ÇELİK						Orhan AKAY

J.Bkm.Asb.Kad.Üçvş					J.Bkm.Asb.Üçvş

Bkm.Onr.Tk.K.V      					Mot.Arç.Ks.A.