| 1 | Sodyum Buharlı E-27 Duy Ampul Şeffaf Tüp. (70 W Yüksek Basınçlı- Dıştan Ateşlemeli Tip) | Adet |
| --- | --- | --- |
| Teknik Tarifi: Malzeme: Tedaş Ampuller Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. |
| 2 | 2x6 mm², 1 kV yeraltı kabloları YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) | m |
| Teknik Tarifi: YVV (NYY) tipi 1 kV yeraltı kabloları. TS IEC 60502-1+A1 standartlarına uygun YVV (NYY) tipi 1 kV yeraltı kablosunun iş yerinde temini. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. |
| 3 | 2x2,5 mm², 1 kV yeraltı kabloları YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) | m |
| Teknik Tarifi: YVV (NYY) tipi 1 kV yeraltı kabloları. TS IEC 60502-1+A1 standartlarına uygun YVV (NYY) tipi 1 kV yeraltı kablosunun iş yerinde temini. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. |
| 4 | 1000 Watt Smd Led Projektör, ışık akısı en az 90.000 lm, Çalışma Voltajı: 220 V | Adet |
| Teknik Tarifi: Led Projektörler, Gövdesi ile ön cam çerçevesi enjeksiyon alüminyum veya demir dökümden imal edilmiş, fırın boya ile boyanmış, ön camı temperlenmiş, 250 ºC ısıya ve darbelere karşı dayanıklı, en az IP 65 koruma derecesine ve IK 09 koruma derecesine sahip, (-30 ºC ile +70Cº) arasında çalışabilen, (tavana, duvara, zemine) montaj yapılabilmesi için gerekli montaj aparatları bulunan, projektörler TS EN 60598-2-5 standartlarına ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olan projektörün iş yerinde temini, Not: TSE ürün belgeli veya akredite bir belgelendirme kuruluşu tarafından ürün belgesine haiz sürücülü ve sürücü PFC değeri en az 0,95 olacaktır.. Kullanım ömrü TM-21 hesaplama tablosuna göre en az 50000 (L70) saat, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardına, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardına göre yaptırılmış olacaktır. Işık renk değeri 6500 K (Beyaz Işık), Işık Açısı: 120 derece. |