AĞRI 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK

KATI YAKIT KALORİFER KÖMÜRÜ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

| Üst Isıl Değer Üst Isıl Değer | 8000 kcal/kg (kuru bazda) |
| --- | --- |
| Alt Isıl Değer | 7500 kcal/kg (kuru bazda) |
| Kükürt Değeri (Kuru Bazda) | % 0.9 MAx |
| Kül | % 4-8 (kuru bazda) |
| Ucucu Madde Oranı(kuru bazda) | %18-31(+2) |
| Toplam nem: (orijinalde) | % 10 (En Çok) |
| Boyut: (orijinal kömür) | Portakal 70-120 mm |

- Ağrı 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Müdürlüğüne 120 Ton alınacaktır. Yüklenici, idarece belirlenen kömür miktarını söz konusu kuruluşun hizmet binasına teslimini yapacaktır.

- Gerekli görülmesi halinde, tesellüm esnasında masrafları yükleniciye ait olmak üzere Kamu Kurumu veya özel sektör kuruluşlarına gerekli analiz ve laboratuar tetkikleri tarafımızdan yaptırılacaktır.

- Kömürlerin teslim ve tesellümünde resmi kuruluş kantarları veya özel sektör kuruluş kantar tartı tikeleri esas alınacaktır. Tartı masrafları yükleniciye aittir. Tartı işlemleri tesellüm heyeti nezaretinde yapılacaktır.

- İdaremizin istemde bulunduğu günden 1 ( Bir ) gün içinde yüklenici firma kömürü kantar fişi ile beraber teslim etmelidir.

- Kömürlerin yüklenmesi, nakliyesi, kömür kanalına veya istenilen yere boşaltılması, istiflenmesi ve çevrenin temizlenmesi ile bu işlerin takibi ve masrafları yükleniciye aittir.

- Laboratuar Muayenesi : Laboratuar muayeneleri kamu kuruluşlarına ait laboratuarlarda kamu kuruluşlarına ait laboratuarlar yoksa özel sektör kuruluşlarına ait laboratuarlarda yapılır. Bu hususta tüm masraflar yükleniciye aittir. Laboratuar muayenesi sonucunda reddedilen mal  veya yapılan iş, yüklenicinin itirazı halinde itiraz muayenesi yapılmak üzere numunelerle birlikte hakem laboratuar olarak kurumumuzun uygun göreceği bir laboratuara inceletilir. Bu hakem laboratuarın vereceği rapor kesindir. Hakem laboratuarı sonucunun uygun çıkmaması durumunda, yüklenici teslim ettiği kömürü alıp, yerine şartnameye uygun kömür verecektir.

- Kömür teslim alınmadan önce gerek duyulduğu hallerde heyet huzurunda yakılabilirliği uygun bir yerde yakılarak kontrol edilir. Yanabilirliği uygun olmayan kömür reddedilir.

- Yüklenici firma kömürün tesliminden başlayarak nihai tüketim aşamasına kadar sorumlu sayılacaktır.

- Kömür torbası üzerinde;  kömürü ithal eden ve satışa sunan firmanın ismi ve haberleşme adresi, tel, fax, ve e-mail numarası, Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alınmış kontrol belgesinin sayısı, kömürün menşei, cinsi, fiziksel ve kimyasal özelliğinin ( kükürt, nem, kül ve uçucu madde oranı, alt ısıl değeri ve boyutu) genel mevzuatlar doğrultusunda olacaktır.

- Kontrol ve Muayeneler “Muayene ve Kabul Komisyonu” tarafından yapılacaktır.

- Kontrol ve Muayene için gerekli her türlü alet araç gereç, ölçme cihazı, yardımcı personel ve muayene için gerekli her türlü masraf yüklenici firma tarafından sağlanıp karşılanacaktır.

- Muayene sırasında standartlara uymayan kömürlerin yerine standartlara uygun kömürler 3 (üç) gün içerisinde getirilip teslim edilecektir. Bu esnada meydana gelecek her türlü zarar yüklenici firmaya aittir.

- Teknik şartnamede belirtilmeyen ve tereddüde düşülen hususlarda “Genel Esaslar” lara göre uygulama yapılacaktır.

- Alınacak kömür yıkanmış kömür olacaktır.

- Kömürler teslim edilecek kurumun yetkilisinin belirteceği yere (depo, kömürlük, kazan dairesi v.b.)bırakılacaktır

- İhalede saatinden önce getirilecek numune açılmamış torba şeklinde ihale komisyonunun uygun gördüğü bir yere tutanak tutularak bırakılacaktır. Numune getirmeyen veya numunesi istenilen nitelikte olmayan firmaların teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.