MORG DOLABI BAKIM, ONARIM VE TAMİRİ HİZMET ALIMI (YEDEK PARÇA DAHİL) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Gerekli parçalar

1. Soğutucu iç-dış fan	2 takım

2. Soğutma gazı  	4 ünite

3. Termometre sensörü	1 takım

4. Bakım kontrol ve çalıştırılması hizmeti 4 morg ünitesi

Yukarıda yazılı parçaları yüklenici firma kendisi getirecek olup ekstra bir ücret verilmeyecektir.

GEREKLİ ŞARTLAR

- Yukarıda yazılı malzemeler sistemin orijinalliğine bağlı kalınarak gerçek, kaliteli parçalar ve malzemeler kullanılmalıdır.

- Her gaz için ayrı ayrı olmalı her gazın soğutma özelliğine bağlı kalınarak doğru soğutma gazı yüklenmelidir.

- Fanların metreküp soğutma değerleri, RRP değerleri, çap değerleri önemli olup dikkat edilmelidir ve orijinali ürünler takılmalıdır.

- Önce vakumlanmalı, gerekli kaçaklar giderilmesi gerekmektedir.

- Kullanılacak olan sensör 2-4-6-8 değerlerini doğru ölçüp sabit tutmalı ve motorları dinlendirmelidir.

- Kullanılacak tüm filtre, kurve, dirsek, maşon, TE,  kaynak teli, kaynak seti, vakum makinesini yüklenici getirecek olup ekstra ücret verilmeyecektir.

- Alınan bütün malzemeler 1 yıl boyunca her türlü montaja üretime ve gaz sızdırma hatalarına karşı garantili olmalıdır. Hatalı olan ve gazların geçişine zorluk gösteren yâda aşırı ses kirliliği yapan ürünler iade edilip montaj ve servis bedeliyle birlikte firmasından talep edilecektir.

- Fiyat veren firmalar numuneleri göstermeli ve montaj yapılacak yerin zorluğu ve kolaylığını her şartta kabul etmiş sayılacaktır.

- Ekstra bir malzeme ve işçilik bedeli talep edilemez ve montajın devamında ihtiyaç doyulan sızdırmazlık için azot gazları, devreye almalar vs. her şey yükleniciye ait olacaktır.

- Alınan malzemelerin tümü için TSE-ISO VE CE kalite belgeleri olmalıdır.

- Sistemin tüm basınç değerlerini tüm şartlarda sağlamalıdır.

- İşe başlamadan önce tüm malzemeler bakılacak ve uygunluk sonrası başlanacaktır.

- Sisteme başlamak en geç 1 iş günü içerisinde olmalı ve işin teslimatı aksi malzeme gerekmediği sürece aynı iş günü içerisinde yapılıp teslim edilmeli.

- Tüm fiyatlar montaj dâhil ve en az 1 yıl garantili olacak şekilde göz önünde bulundurarak vereceklerdir.

- Malzeme dahil tüm sistemler yerinde çalıştırılacak olup, Garanti süresi içinde arıza durumunda En az 1 yıl boyunca yerinde teknik servis verilmelidir.

- 4 adet morgun hepsi de çalıştırılıp 1 hafta denendikten sonra iş kabulü yapılacaktır. Aksi takdirde iş yapılmamış sayılacaktır.

- Morg ünitesinin özellikleri;

- 2 Adet 2 gözlü 250*80*160 ebatlı

- Akım gücü 220 volt 50 Hz

- Akım gücü 0.37 Kw

- Kompresör gücü:1/3 Hp