Aspirasyon sistemi malzeme teknik şartnamesi

İhtiyaç duyulan malzemeler

- Vakum regülatörü19 adet

- Vakum kavanozu 19 takım ( 2 lt kavanoz + kapak + duvar aparatı + hortum ara aparatları + silikon hortum)

Vakum Regülatörü Teknik Şartnamesi

1. ürünler paslanmaz malzemeden imal edilmelidir.

2. ürünler de CE ve İSO standardında üretilmiş paslanmaz malzemeden olduğu belgelenmeli

3. Montaj sırasında hatalı olan ve çalışmayan ürünler değiştirilmelidir.

4. Arıza durumunda 12 ay garantili olmalı ve yenisiyle değiştirilmeli değişim için ücret talep edilmeyecektir.

5. montaj kurulum firmaya ait olup bakım onarım firması gözetiminde yapılacaktır.

6. çalışma aralığı 0-760 mmhg  verebilmelidir.

7.vakum aspirasyon işlemi sırasında yenidoğan-çocuk-yetişkin her grup hastaya verilmesini sağlayan, çalışmayı aksatmayan aksesuar parçaları bulunmalıdır.

8. sistemi devreye almak için ekstradan 1 kol vasıtasıyla aspirasyon işlemi kapasite olarak % 100 verilebilmelidir.

9.Devreye alınan vakum sonrası ayrıca ayarlanan vakum miktarı manuel manometrelerden görünmeli ve azaltmak veya çoğaltmak suretiyle ayarlanmalıdır

10. Numune görülecektir numunesiz fiyatlar dikkate alınmayacaktır.

11. alınacak ürünlerin montajı ve çalıştırılması demosu eğitimi firmaya ait olacak olup ekstradan bunun için ücret talep edilmeyecektir.

Vakum Kavanozu Teknik Şartnamesi

1. ürünler sert kırılmaz dayanıklı şeffaf malzemeden imal edilmeli

2. ürünler de CE ve İSO standardında üretilmiş malzemeden olduğu belgelenmeli

3. Montaj sırasında hatalı olan ve çalışmayan ürünler değiştirilmelidir.

4. arıza durumunda 12 ay garantili olmalı ve yenisiyle değiştirilmeli değişim için ücret talep edilmeyecektir.

5. montaj kurulum ( dübel + vida + matkap + işçilik ) firmaya ait olacaktır. Bunun için ekstradan bir ücret talep edilmeyecektir.

6. çalışma aralığı 0-760 mmhg verebilmelidir.

7.vakum aspirasyon işlemi sırasında yeni doğan-çocuk-yetişkin her grup hastaya verilmesini sağlayan, çalışmayı aksatmayan aksesuar parçaları bulunmalıdır.

9.Devreye alınan vakum sonrası ayrıca hastadan alınan sıvı vakum miktarı cetvel skalasından görülmelidir.

10.ürünler kir tutmayan defalarca yıkanabilir kullanılabilir ürün olmalı.

11. ürün 2lt kavanoz, kapak, duvar aparatı, hortum geçme aparatları ve silikon hortum şeklinde tam takım olacaktır.

12. ürünleri 1 takım düşünüldüğünde 5 kalem malzeme ve 6 adetten oluşmalıdır.

13. Numune görülecektir numunesiz fiyatlar dikkate alınmayacaktır.

14. alınacak ürünlerin montajı ve çalıştırılması demosu eğitimi firmaya ait olacak olup ekstradan bunun için ücret talep edilmeyecek olup bir ücret ödenmeyecektir.